| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК ___________ Е.Н. Суглобова Протокол №___ от «___»______________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Густомойская СОШ»_________ О.П. Куликова «___»_____________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №___

по охране труда для лаборанта кабинета химии.

- Общие требования по охране труда

1.1. Данная инструкция предназначена для лаборанта кабинета химии школы. Рабочим местом лаборанта кабинета химии являются лаборантская и учебный кабинет.

1.2. К работе лаборанта кабинета химии допускаются лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие медицинский осмотр, изучившие должностную инструкцию лаборанта кабинета химии и пригодны к работе в данной сфере: знание названий, формул веществ, их химические свойства и вредное воздействие на организм.

1.3. Перед работой лаборант кабинета химии проходит вводный инструктаж и инструктаж лаборанта по охране труда во время работы учебных занятий и выполнения практических работ, о чём делается запись в соответствующих журналах учёта проведения инструктажей по вопросам охраны труда.

1.4. Лаборант соблюдает требования данной инструкции, а также инструкцию при проведении демонстрационных опытов по химии при оказании помощи учителю в организации демонстрации опытов.

1.5. Лаборант кабинета химии должен иметь спец. одежду: халат (х/б), резиновые перчатки, защитные очки.

1.6. Лаборант поддерживает чистоту и порядок в кабинете химии и лаборантской. Вместе с учителем химии отвечает за безопасность учебно-воспитательного процесса в кабинете и лаборантской химии.

1.7. Опасные и вредные факторы при работе в лаборантской:

а) работа с кислотами и щелочами;

б) нагревательными приборами;

в) легковоспламеняющимися и вредными веществами и газами;

г) работа с органическими веществами (фенол, бензол, нитробензол);

д) стеклянной посудой.

Эти факторы могут вызвать вредное воздействие на организм: ожоги кислотой, щелочью; термические ожоги; порезы стеклом; отравление газами и органическими веществами.

1.8. Лаборант кабинета химии оказывает первую помощь пострадавшему от вредного воздействия. Соблюдает правила личной гигиены.

- Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Перед началом учебных занятий лаборант кабинета химии проверяет:

а) наличие и исправность оборудования;

б) соответствие кабинета и лаборатории санитарно-гигиеническим требованиям;

в) соответствие этикеток на склянках с реактивами;

г) исправность электросети, вытяжного шкафа;

д) наличие аптечки с медикаментами, огнетушителя и т. д.;

2.2. При отсутствии или неисправности оборудования; наличия опасных и вредных факторов, немедленно сообщить учителю химии.

- Требования по охране труда во время работы.

3.1. Все работы в кабинете химии начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.

3.2. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасной организации труда; имеет спец. одежду.

3.3. Лаборант кабинета химии следит за выполнением эксперимента учащимися и в случае необходимости помогает им в выполнении работы.

3.4. Лаборант кабинета химии следит за соблюдением учащимися правил безопасной работы.

3.5. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасного обращения с:

- лабораторным оборудованием, посудой;

- щелочами и кислотами;

- легковоспламеняющимися и вредными веществами.

  - Лаборант кабинета химии не допускает присутствия посторонних лиц в кабинете химии во время урока и в лаборантской.

  - В случае возникновения опасных факторов, лаборант кабинета химии немедленно сообщает учителю химии. Если необходимо, то и администрации школы.

- Требования безопасности для лаборанта кабинета химии в аварийных ситуациях.

4.1. Признаки аварийной ситуации в кабинетах химии :

- появление резкого, неприятного запаха, дыма;

- отравление вредными газами;

- термические ожоги, порезы;

- ожоги кислотами и щелочами и др.;

- возникновение пожара;

- нарушение целостности электрооборудования.

Для предотвращения аварийных ситуаций соблюдать: правила эксплуатации оборудования и работы с вредными, легковоспламеняющимися, взрывоопасными веществами.

4.2. Лаборант кабинета химии помогает учителю химии оказывать первую медицинскую помощь; эвакуировать учащихся из помещения. Обеспечивает дисциплину и порядок во время эвакуации.

4.3. При возникновении аварийных ситуаций в лаборантской кабинета химии:

- сообщить администрации, директору;

- сообщить пожарной охране по телефону 101;

- принять меры по эвакуации учащихся из помещения;

- отключить электросеть.

- Требования безопасности по окончании работы в лаборантской кабинета химии.

5.1. Лаборант кабинета химии следит за сохранностью оборудования после выполнения эксперимента.

5.2. Лаборант кабинета химии собирает у учащихся остатки растворов, реактивов и использованного раздаточного материала, помещает их в специальную посуду для последующей нейтрализации.

5.3. Лаборант кабинета химии отключает вытяжной шкаф, освещение; следит за уборкой лабораторных столов; проветривает кабинет и следит за его уборкой.

5.4. Лаборант кабинета химии моет лабораторное оборудование, посуду; химические реактивы убирает в шкаф для хранения.

5.5. Лаборант кабинета химии заканчивает работу в 15-00 ч.

5.6. Лаборант кабинета химии обеспечивает выполнение и соблюдение в лаборатории санитарно-гигиенических норм.

Ответственное лицо __________________/___________________________