| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК ___________ Е.Н. Суглобова Протокол №___ от «___»______________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Густомойская СОШ»_________ О.П. Куликова «___»_____________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №___

по охране труда при работе на токарном станке по металлу.

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов: 
-  отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана; 
-  непрочное закрепление заготовки и инструмента; 
-  неисправности и притупление режущего инструмента; 
-  неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 
1.4. При работе на токарном станке по металлу должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка Должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным  ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом (преподавателю, мастеру). 
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка. 
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее. 
2.4. Прочно закрепить резей и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место. 
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки. 
3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту. 
3.3. Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка. 
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка. 
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки. 
3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов. 
3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой. 
3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь. 
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.  Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок. 
5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой. 
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.

Ответственное лицо __________________/___________________________